Gyakorló feladatok

1, Szerkeszd meg az ABC egyenlő oldalú háromszög

a, λ1 = –2 arányú középpontosan hasonló képét, a hasonlóság középpontja a háromszög magasságpontja; és

b, λ2 =  arányú középpontosan hasonló képét a P pontra, mint középpontra.

2. Nádori tanár úr laptopján látható egysejtű körvonalának hossza 25 cm, belső részének területe 24 cm2. Mekkora lesz kivetítve a vásznon lévő egysejtű területe, ha a vásznon körvonala 175 cm hosszú?

λ = K2 / K1 = 175/25 = 7

T2 / T1 = λ2 ( T2 = λ2 ∙ T1 = 49 ∙ 24 = 1176 cm2

3. Az ábra (derékszögű háromszög és magasságvonala) és az ismert értékek alapján töltsd ki a táblázat celláit. Egy sorban egy alakzatra vonatkozó adatok vannak.

| a | b | c | c1 | c2 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 12 | 13 |  |  |  |
| 15 | 20 | 25 | 9 | 16 | 12 |

a=6, b = 8 és c=10 háromszög esetében mekkora a legkisebb

(c1, a, m) és a legnagyobb (a, b, c) háromszögek közti hasonlósági arány?

λ = c/a = 10/6 = 5/3 = 1,667

Hogyan aránylik egymáshoz ennek a két háromszögnek a területe?		λ2 = 25/9 = 2,777

4. Az ábra és az ismert értékek alapján töltsd ki a táblázat celláit. Egy sorban egy alakzatra vonatkozó adatok vannak.

| a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 10 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0,5 |

5. Zöldi, Laci és Manka egymás mögött állnak, magasság szerint csökkenő sorban. Manka az előtte 1 méterre álló Laci és Mankától 3 méterre álló Zöldi feje búbját egy vonalban látja. Lacinál Zöldi 20 centivel magasabb. Mennyivel magasabb Mankánál Zöldi? (a szem és a fejtető helyzetét azonosnak vesszük)

x + 20 = 60/2 = 30 ( x = 10 cm

Zöldi Mankánál 10 + 20 = 30 cm-rel magasabb.

# Text boxes

C’’

B’’

A’’

P

C’

C

B

B’

A’

A

300

100

x

m

20

c

c2

c1

b

a

200

f

e

d

c

b

a